Оглавление

Введение	3

1. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	4

1.1. Потенциал положения	4

1.2. Природные условия и ресурсы	6

1.3. Современное использование территории	12

1.3.1 Земельный фонд	12

1.3.2 Население. Расселение	12

1.4. Социально-экономическая ситуация	16

1.5. Комплексная оценка территории	18

2. Обоснование предложений по территориальному планированию	20

2.1. Возможные направления развития и прогноз численности населения	20

2.2. Пространственная организация территории	21

2.3. Транспортно-инженерная инфраструктура	25

2.3.1 Транспортная инфраструктура	25

2.3.2 Водоснабжение	27

2.3.3 Водоотведение	46

2.3.4 Санитарная очистка	51

2.3.5 Энергоснабжение	53

2.3.6 Теплоснабжение	54

2.3.7 Газоснабжение	55

2.3.8 Связь	55

2.4. Зоны с особыми условиями использования территории	56

3. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	61

4. Технико-экономические показатели проекта	65

# Введение

Проект генерального плана Нижнешибряйского сельсовета Уваровского района Тамбовской области выполнен на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ и иных нормативно-правовых актов Тамбовской области и Уваровского района.

Заказчик проекта генерального плана – Администрация Нижнешибряйского сельсовета Уваровского района Тамбовской области.

Проект генерального плана Нижнешибряйского сельсовета Уваровского  района Тамбовской области разрабатывается на расчетный период до 2032г., соответствующий расчетному периоду территориального планирования Тамбовской области.

Графические материалы проекта разработаны на основе картографических материалов.

Главная цель работы – создание документа градостроительного планирования территории поселения, соответствующего требованиям современного законодательства, определяющего стратегию развития и условия формирования среды жизнедеятельности, обеспечения комплексного подхода к развитию поселения.

Актуальность разработки проекта обусловлена необходимостью согласованного развития муниципального образования в структуре Тамбовской области в соответствии со Схемой территориального планирования Тамбовской области – основными положениями градостроительного развития, утвержденной постановлением администрации Тамбовской области от 24.12. 2010 № 1542.

Авторский коллектив благодарит за помощь в разработке проекта администрацию Нижнешибряйского сельсовета.

# Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## Потенциал положения

Нижнешибряйский сельсовет расположен в северо-восточной части Уваровского района и граничит в южной части - с Мучкапским районом и Верхнечуевским сельсоветом Уваровского района, в юго –восточной- с Мучкапским районом, в юго – западной – с г. Уварово, в западной - с Березовским сельсоветом Уваровского района, в северо – западной- с Ржаксинским районом, с северной - с Инжавинским районом, в восточной - с Верхнешибряйским сельсоветом Уваровского района, в северо –восточной – с Инжавинским районом.

Административный центр сельсовета – село Нижний Шибряй.

Расстояние от центра Уваровского района до с. Нижний Шибряй составляет –5 км, от областного цента – 115 км. Ближайшая железнодорожная станция – станция Обловка юго-восточной железной дороги. Расстояние до нее составляет – 10 км.

Внешние транспортные связи Нижнешибряйского сельсовета с населенными пунктами Тамбовской области осуществляется по автомобильной дороге межмуниципального значения  «Тамбов-Пенза»-Инжавино-Уварово,  а также по автомобильной дороге муниципального значения «Тамбов-Пенза»-Инжавино-Уварово»-Нижний Шибряй-Верхний Шибряй-Ольшанка . Связь с соседними населенными пунктами осуществляется по дорогам местного значения.

Рис. 1 Расположение сельсовета на территории Тамбовской области

## Природные условия и ресурсы

Климатические условия. Нижнешибряйский сельсовет находится в умеренно-континентальной зоне, с тёплым летом и холодной, морозной зимой.

Территория за год получает около 90 ккал/см2 солнечной радиации. Доля прямой радиации меняется в зависимости от облачности, прозрачности, высоты солнца над горизонтом и в течение года принимает значения от 20 до 60% от прямой радиации.

Равнинная поверхность обусловливает однородность климата на всей территории, не препятствует вторжениям холода с севера и востока. Средняя температура января изменяется от –10,5 до – 11,5 С, абсолютный минимум равен – 39 С. Средняя температура июля изменяется от 19,5 до 20,5 С, достигая абсолютного максимума в 40 С. Средняя  продолжительность периода с положительной температурой выше 10 С колеблется от 141 до 154 дней.

В физико-географическом отношении сельсовет расположен в зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков изменяется в основном от 400 до 475 мм. Число дней со снежным покровом в среднем равно 126. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября и разрушается к началу апреля. Зима длится 149 дней, весна – 50, лето –102 и осень –64 дня.

В воздушных массах преобладает тёплый воздух летом и умеренно-холодный зимой. С западными циклонами поступает морской воздух, вызывая летом пасмурную и дождливую погоду, понижение температуры, зимой - снегопады, метели, иногда – оттепели.

Зимой преобладают ветры юго-восточного направления, летом –западного.

Континентальный тропический воздух вторгается летом с юго-востока, являясь причиной засушливой погоды с температурой до 35-41°С.

Обычно 1-3 дня в месяц с севера поступает арктический воздух, вызывая заморозки, что особенно опасно весной, в мае – апреле, для раннецветущих растений и всходов.

Наибольшая глубина промерзания почвы около 1,0 м.

Рельеф и гидрография. Сельсовет, как и весь Уваровский район, располагается на Окско-Донской низменной равнине.

Поверхностная территория района представляет собой слабо расчленённую на западе преимущественно моренную равнину, на востоке - водно-ледниково-моренную.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 120 м – в днищах долин до 170 м – на водоразделах. Глубина расчленения рельефа достигает 40-50 м.

Долины рек представляют собой широкие плоскодонные понижения с террасами. Немалая территория поражена оврагами и балками.

Для всей территории характерны суффозионные западины.

В долине р. Ворона отмечаются эрозионные останцы коренного берега.

В целом, равнинный рельеф, характерный для преобладающей части территории, удобен для расселения и любого вида хозяйственного освоения Уваровского района.

Гидрографическая сеть сельсовета представлена реками, озёрами и водохранилищами.

В период с 20 марта по 1 апреля на реках начинается весеннее половодье. Уровень воды в этот период повышается до 1- 3 м.

Малые реки и ручьи к концу лета, как правило, пересыхают. Зимой они замерзают. Это происходит в конце ноября – начале декабря. Толщина льда составляет 50-60 см, мелкие реки промерзают до дна.

Геологические условия. В геологическом строении участвуют породы от архейского и протерозойского до четвертичного возраста. Породы протерозоя и архея, представлены гнейсами, кристаллическими и метаморфическими сланцами, гранитоидами, габбро, пироксенитами. Выше залегают породы девона, юры, мела и неогена, представленные песчаниками, доломитами, глинами, песками.

Мощность коренных осадочных отложений превышает 700 м. Коренные породы повсеместно перекрыты породами четвертичного возраста.

Четвертичные отложения представлены накоплениями от нижнечетвертичного до современного возраста. По генезису – это аллювиальные отложения пойм и надпойменных террас, озёрные, моренные и подморенные, субаэральные отложения. Все они являются песчано-глинистыми образованиями с различным содержанием гравийно-галечникового материала, а также лёссовыми макропористыми породами.

Мощность четвертичных отложений в основном не превышает 50 м. Они повсеместно служат основанием сооружений. Их инженерно-геологические свойства существенно различаются. Здесь развиты как довольно прочные моренные глины, так и совсем слабые илистые отложения речных пойм, озёр и болот.

Гидрогеологические условия. Нижнешибряйский сельсовет приурочен к западному крылу Приволжско-Хопёрского артезианского бассейна и представлен сложной системой водоносных горизонтов и комплексов. На территории района распространено 4 водоносных комплекса.

Первый от поверхности водоносный комплекс приурочен к четвертичным аллювиальным, покровным, надморенным и подморенным песчано-глинистым отложениям. Среднегодовая глубина залегания составляет, примерно, 2,5 м. Среднемесячная амплитуда колебаний уровня равна 0,5-0,8 м, а сезонные изменения достигают 2,5 м. Мощность комплекса изменяется от 1,0 до 20-25м. Дебит невысок и составляет 0,1-1,5 л/сек. Воды этого водоносного горизонта распространены повсеместно и имеют значение лишь для бытовых нужд сельского населения.

Ниже распространён неогеновый водоносный комплекс. В генетическом отношении неогеновые породы представлены, преимущественно, озёрно-аллювиальными и лагунно-морскими отложениями плиоцена и миоцена.

Мощность водоносного комплекса изменяется от первых метров до 50-60 м.

Воды неогенового комплекса дренируются речными долинами, оврагами и балками.

В неогеновых отложениях отмечаются местные напоры. По сравнению с первым от поверхности, сезонные экстремумы этого водоносного комплекса смещены на 1-2 недели. Годовая амплитуда уровней изменяется от 0,3 до 1,8 м

Доля всего водоотбора из неогенового комплекса в районе составляет 41,6% (4,32 м3/сут.).

Ниже залегает неокомаптский водоносный горизонт, приуроченный к разнозернистым пескам и песчаникам, содержащим большое количество глинистого материала. Залегает водоносный горизонт на глубине 5-150 м, мощность его 30-100 м. Дебит скважин – 0,3-0,6 л/сек. Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, а также за счёт перетекания из других водоносных горизонтов. Воды – гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией от 600 до 1500 мг/л. Водоносный горизонт имеет повсеместное распространение.

Водоотбор из нижнемелового водоносного комплекса составляет 30,8% (4,4 м3/сут.).

К отложениям девона приурочен фаменский водоносный комплекс. Водоносными являются известняки и песчаники. Водоносный комплекс залегает на глубине от 5-30 м до 70-100 м и до 200-300 м. Мощность водовмещающей толщи комплекса 30 – 70 м.

Подземные воды напорные. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине от 1 до 35 м. Дебиты изменяются в очень широких пределах от 0,01 до 50 л/сек.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, реже – магниевые. Минерализация изменяется от 300 до 1500 мг/л. Рассматриваемый водоносный комплекс распространён повсеместно, водоотбор из него составляет 68,1% (9,71 м3/сут.).

На территории всего Уваровского района минимальная глубина залегания подземных вод изменяется от 0 до 2,5 м. В этих случаях условия строительства значительно осложняются, что должно учитываться при инженерно-строительном районировании территории.

Почвы. В Нижнешибряйского сельсовете, как и во всем Уваровском районе значительно преобладают мощные типичные чернозёмы, а также распространены выщелоченные чернозёмы, лугово-черноземные и пойменные почвы.

Типичные чернозёмы занимают до 70% площади сельскохозяйственных угодий района. Общая мощность гумусового слоя достигает 80 – 100 см, содержание гумуса в пахотном слое – 9-13%. При длительной распашке этих почв их структура ухудшается, а плодородие снижается. Для улучшения их качества особенно эффективно внесение фосфорных удобрений. Плодородие типичных чернозёмов сдерживается недостатком влаги, особенно в летнее время.

Выщелоченные чернозёмы занимают до 20% площади пахотных земель. Мощность гумусового горизонта в этих почвах составляет 50-70 см, содержание гумуса в пахотном слое – 6-8,5%. Эти высоко плодородные почвы в летнее время слабо обеспечены азотом, фосфором и калием, и внесение органических и минеральных удобрений значительно повышает урожайность.

Особенности пойменных почв обусловлены ежегодным аллювиальным процессом и резкой сменой увлажнения при незначительном изменении высоты над руслом реки. На поймах рек встречаются также лугово-чернозёмные почвы.

Бонитет пашни в Уваровском районе достигает 92-98 баллов.

Растительность и животный мир.

Территория Нижнешибряйского сельсовета расположена в зоне типичной лесостепи. В настоящее время леса на значительной части территории вырублены. На месте сосново-широколиственных и широколиственных лесов и луговых степей – сельскохозяйственные земли.

Удельный вес лесов в общей площади района составляет около 15%. Преобладающие лесные породы – сосна и береза.

На месте ковыльно-луговых степей и остепнённых лугов, а также на месте пойменных лугов –также сельскохозяйственные земли.

Луговая растительность распространена в поймах рек, по балкам, на лесных опушках и полянах. Это разнотравно-злаковые луга из мятлика, костра прямого, овсяницы луговой, клевера лугового и горного, лапчатки серебристой и т.д.

Фауна Уваровского района разнообразна, представлена дикими и домашними животными. Здесь обитают 60 видов млекопитающих, более 200 видов птиц, 10 видов амфибий, 8 видов рептилий, около 30 видов рыб, десятки тысяч видов беспозвоночных.

На территории Нижнешибряйского  сельсовета обитают обыкновенная лисица, енотовидная собака, горностай и ласка. Практически во всех лесополосах, островных лесах и населённых пунктах распространена каменная куница. На открытых ландшафтах распространены заяц-русак, серая куропатка, обыкновенный перепел, по долинам рек – выхухоль. Очень редко встречаются степной хорёк, крапчатый суслик, большой тушканчик, дрофа.

Дрофа и выхухоль занесены в Красную Книгу России.

В реках и других водоёмах водятся сом, сазан, окунь, судак, лещ, язь, щука, карп, карась, жерех и др.

## Современное использование территории

### Земельный фонд

В состав Нижнешибряйского сельсовета входят девятнадцать населенных пунктов: село Алаторка, поселок Бокинский, поселок Горельский, поселок Гусевский, село Канино, село Красное Знамя, поселок Красный Кордон, село Лебяжье, поселок Матросовский, поселок Можаровка, поселок Мосоловка, поселок Некрасовский, село Нижний Шибряй, поселок Покровка, поселок Покровка – Казинка, поселок Редкий Куст, поселок Сибирский, село Средний Шибряй, поселок Трескинский.

Площадь территории Нижнешибряйского сельсовета 189,3 кв. км.

Большую часть рассматриваемой территории составляют земли сельскохозяйственного назначения.

Площадь земель населенных пунктов составляет порядка 8 % от общей территории сельсовета.

На территории поселения существует 3 действующих кладбища.

### Население. Расселение

Численность постоянного населения сельсовета по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 2,3 тыс. человек. Ниже приводится динамика численности населения сельсовета, чел.:

- 2005 г. – 1590;

- 2006 г. – 1605;

- 2007 г. - 1634;

- 2008 г. –1627;

- 2009 г. – 1970

- 2010 г.-  2260.

Резкое увеличение численности населения произошло в результате присоединения Лебяжьевского сельсовета в соответствии с  Законом Тамбовской области от 03.12.2009  № 587-З «О преобразовании некоторых муниципальных образований Тамбовской области».

В целом, численность населения Нижнешибряйского сельсовета стабильна.

В составе сельсовета девятнадцать  населенных пунктов, численность по которым на 01.01.2010г. приведена ниже:

- с.Нижний Шибряй-1118чел.,

- с.Канино-281 чел.,

- пос. Редкий Куст-93 чел.,

- с. Средний Шибряй-83 чел..

- пос. Гусевский-9 чел.,

- пос. Красный Кордон-8 чел.,

- с. Алаторка – 132 чел,

- пос. Бокинский -48 чел.,

- пос. Горельский -20 чел.,

- с. Красное Знамя – 69 чел.,

- с. Лебяжье – 233 чел.,

- пос. Матросовский – 22 чел.,

- пос. Можаровка – 40 чел.,

- пос. Мосоловка – 13 чел.,

- пос. Некрасовский – 29 чел.,

- пос. Покровка – 21 чел.,

- пос. Покровка –Казинка – 2 чел.,

- пос. Сибирский – 7 чел.,

- пос. Трескинский – 33 чел.

50 % населения сосредоточено в с. Нижний Шибряй, 10%  в  с. Лебяжье.

Распределение населения по возрастным группам и динамика демографических показателей по сельсовету приведены в таблицах ниже.

Таблица 1

Распределение населения по возрастным группам, чел.

| Год | Всего численность населения на 01. 01. | Из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | пенсионеры | учащиеся школ | дети дошкольного возраста | Кол-во трудоспособного населения | Из них |
|  |  |  |  |  |  | работающие | неработающие |
| 2007 | 1590 | 493 | 121 | 57 | 919 | 567 | 352 |
| 2008 | 1605 | 477 | 116 | 59 | 883 | 562 | 366 |
| 2009 | 1634 | 526 | 110 | 68 | 887 | 534 | 345 |
| 2010 | 1627 | 450 | 107 | 81 | 858 | 544 | 314 |
| 2011 | 2260 | 757 | 190 | 125 | 1134 | 643 | 491 |

Население в трудоспособных возрастах составило 51% от общей численности населения поселения, население моложе трудоспособного возраста – 15%, старше трудоспособных возрастов - 34%.

Таблица 2

Динамика демографических показателей за период 2006-2009гг.

| Год | Рождение | Смертность |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 17 | 38 |
| 2008 | 10 | 31 |
| 2009 | 10 | 32 |
| 2010 | 17 | 60 |
| 2011 |  |  |

Показатели рождаемости - ниже 10 чел. на тысячу жителей.

Для возрастной структуры населения поселения, как и для всей Тамбовской области, характерно его «старение», сопровождающееся ростом удельного веса населения в возрасте старше трудоспособного и снижением удельного веса населения в трудоспособном возрасте.

## Социально-экономическая ситуация

Сельское хозяйство – традиционно основной  вид экономической деятельности, использующий практически единственный ресурс  территории – плодородные почвы в сочетании с относительно благоприятными агроклиматическими условиями.

Сельскохозяйственное производство сельсовета представлено сельскохозяйственными предприятиями: СХПК «Шибряй», ООО «Канинское», ООО «Жемчужина», ООО «Ржакса- Золотая нива», ОАО «Тамбовский областной земельный фонд», - а также крестьянскими фермерскими хозяйствами.

В основном, сельскохозяйственные предприятия специализируются на растениеводстве. Животноводством занимаются частные фермеры (в основном, разводят овец).

Основными учреждениями сферы обслуживания на территории поселения являются:

образовательные учреждения:

- «Нижнешибряйская средняя общеобразовательная школа», построена в 1976   году, на 360    ученических мест (учится на данный момент 141 чел.);

- Лебяжьевский филиал МОУ «Нижнешибряйская средняя обшеобразовательная школа», построена в 1971 году, на 160 ученических мест (учится на данный момент 65 чел.);

учреждения здравоохранения :

- Нижнешибряйский фельдшерско-акушерский пункт, построен в 1967  году;

- Канинский фельдшерско-акушерский пункт построен в 1992 году;

- Лебяжьевский фельдшерско – акушерский пункт;

дома культуры :

- «Нижнешибряйский культурно-досуговый центр». В него входят: Нижнешибряйский отдел организации досуга - построен в 1963 году. Нижнешибряйская сельская библиотека – находится в здании администрации сельсовета.

- «Лебяжьевский культурно – досуговый центр». В него входят: Лебяжьевский отдел организации досуга – здание построено в 1982 году, Алаторский отдел организации досуга – здание кирпичное одноэтажное, построено в1913 году

объекты розничной торговли –  4 магазина.

На территории поселения расположен Храм Воскресения Христа Спасителя, построенный в 1843 г.

Практически все вышеперечисленные учреждения требуют капитального ремонта и оснащения оборудованием.

Жилищный фонд. Общий жилищный фонд Нижнешибряйского сельсовета по данным Росстата за 2010 г.  составляет 51,2  тыс. кв.м. В среднем на одного жителя приходится более 23 м2.

В поселении насчитывается на 2011 год 1507 домовладений, по сравнению с предыдущими годами количество домовладений остается на одном уровне.

В сельсовете не газифицировано четыре населенных пункта: пос. Матросовский, пос. Мосоловка, с. Алаторка, пос. Горельский.

В качестве негативных аспектов сложившейся социально-экономической ситуации следует отметить:

- ограниченность мест приложения труда на территории;

- потребность в ремонте и модернизации большого числа объектов обслуживания и инженерной инфраструктуры;

- неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети и ряда межселенных дорог.

## Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории имеет целью дать представление об ограничениях природного и техногенного характера, которые могут быть выражены в выбранном масштабе представления, а также о приоритетах пространственного развития территории поселения в сложившейся социально-экономической ситуации.

Существенное влияние на использование земельного фонда поселения, прокладку транспортно – инженерных коммуникаций, организацию застройки в пределах населенных пунктов оказывают особенности рельефа, овражно – балочная сеть.

Размеры санитарно-защитных зон от производственных объектов, свалок, скотомогильников, санитарных разрывов от инженерных и транспортных коммуникаций приняты в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

На территории сельского поселения  объекты культурного наследия  местного значения представлены памятниками истории и воинской славы.

Таблица 3

Перечень объектов, являющихся памятниками истории и культуры

| № п/п | Наименование памятника истории и культуры | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Памятник кирпичный | с. Нижний Шибряй |
| 2 | Памятник кирпичный | с. Нижний Шибряй |
| 3 | Памятник бетонный | с. Лебяжье |
| 4 | Памятник железный | пос. Горельский |

В пределах установленной черты населенных пунктов поселения на основе анализа сложившейся планировочной ситуации и ранее использованных территорий под производственное строительство выделены возможные инвестиционные площадки, которые могут быть востребованы  в перспективе при изменении социально – экономической ситуации.

# Обоснование предложений по территориальному планированию

## Возможные направления развития и прогноз численности населения

Основой экономики  поселения в настоящее время  и в перспективе может быть сельскохозяйственное производство.

Природные условия и предшествующий опыт хозяйственно деятельности свидетельствует о возможной высокой эффективности растениеводства (зерно, кормовые травы, технические культуры и др.), мясо - молочного животноводства и перерабатывающего сельскохозяйственного производства.

Основной  целью развития поселения может быть создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, повышение мотивации и привлекательности труда в сельскохозяйственном производстве.

Реализация этой цели на уровне сельского поселения возможна лишь на основе государственной политики, соответствующего законодательства и программ  развития агропромышленного комплекса страны и ее регионов, а также программных документов  Тамбовской области  и соответствующего финансирования.

Основными социально-экономическими приоритетами развития является создание для его жителей достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение в долгосрочной перспективе на основе развития реального сектора экономики в соответствии с Программой улучшения качества жизни населения Тамбовской области, а также областной целевой программой «Социальное развитие села до 2012 года», отраслевыми стратегиями, концепциями и районными целевыми программами.

Оценка численности населения. На сегодняшний день разработано множество демографических прогнозов, которые свидетельствуют, что  демографическая  ситуация  в  целом  по России и в ЦФО не изменится, сокращение населения продолжится.  Это  влечет  за  собой  неизбежное  старение  населения  со  всеми  вытекающими   из   этого   последствиями.  По   оценкам  «Центра  демографии  и  экологии человека»  пик   абсолютной   убыли    трудоспособного  населения  по  РФ  и  ЦФО  ожидается   в  2015-2016г.г.

По прогнозу  к 2031 году будет происходить постепенное сокращение численности населения сельсовета. На это окажут существенное влияние как естественная убыль населения – низкая рождаемость, высокая смертность,  так и увеличение миграции населения.  Однако для дальнейших расчетов проектом предполагается, что численность населения сохраниться на том же уровне.

## Пространственная организация территории

В соответствии со Схемой территориального планирования Уваровского района предполагается формирование в пределах территории района двух планировочных районов, обеспечивающих формирование в границах их территорий социальных комплексов (кластеров), необходимых для полного обеспечения социально-культурных потребностей населения.

Нижнешибряйский  сельсовет входит в северный планировочный район, в который входят Верхнешибряйский, Верхнечуевский, Подгорненский, Моисеево-Алабушкинский, Берёзовский и городский округ Уварово с центром в г. Уварово.

На перспективу усиливается значение главной транспортно-планировочной оси вдоль автомобильной дороги Лебяжье-Уварово-Павлодар в центральной части района, в направлении на север (с выходом на Инжавино), на юге (с выходом на Белореченск Воронежской области).

Развитие планировочного района может быть осуществлено путем совершенствования, прежде всего, транспортной и инженерной инфраструктуры.

На основе комплексной оценки территории обозначены резервные территории, относительно наиболее благоприятные для производственного и жилищного строительства. Также в качестве территорий для нового жилищного строительства можно рассматривать наличие мест для уплотнения существующей застройки. Площадки нового жилищного строительства предусматриваются в с. Нижний Шибряй, с. Лебяжье, с. Алаторка, пос. Некрасовский и с. Канино.

Проектом предлагается расширение границ населенных пунктов  и включение в территории уже существующей жилой застройки (с. Нижний Шибряй, с. Лебяжье, с. Алаторка, пос. Некрасовский).

Необходима комплексная реконструкция учреждений сферы обслуживания на территории поселения. На территории сельсовета в с. Красное Знамя предполагается организация музея (на месте бывшего здания магазина).

Проектом предусмотрена организация нового кладбища в с. Нижний Шибряй, а также увеличение кладбища на 1,5 га в с. Алаторка.

В земельном фонде сельскохозяйственного назначения территориальных изменений не предусматривается. Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ. В связи с наличием земельных ресурсов с потенциально высоким плодородием и благоприятными агроклиматическими условиями для развития растениеводства возможно увеличение объемов производства. Возрождение животноводства будет связано с совершенствованием территориальной и отраслевой структуры сельскохозяйственного производства. При этом приоритетными для производственного строительства рассматриваются площадки, ранее использовавшиеся животноводческими комплексами или другими производственными объектами, так как эти территории в некоторой степени уже оборудованы инженерными коммуникациями и сооружениями. Возможна организация новых площадок.

В перспективе особое внимание следует уделять ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению к существующим земельным угодьям и рациональному их использованию с учетом особенностей их микроклимата и рельефа  и, соответственно, подверженности эрозионным процессам.

Важным аспектом развития сельсовета является развитие туристической инфраструктуры. Туристический потенциал имеет богатые природные ресурсы и климатические условия средней полосы России. Это благоприятные условия для развития сельского туризма, способствующего сокращению безработицы в деревнях, развитию малого предпринимательства, созданию современной инфраструктуры, дорог, транспортного сообщения, повышения престижности проживания в сельской местности. С каждым годом данный вид туризма набирает большую популярность. Развитие сельского туризма рассматривается как социальная программа для поддержки фермерских и крестьянских хозяйств в свободное от сельскохозяйственных работ время.

Предполагается развитие событийного туризма на территории, опирающегося на привлечение туристов, пользующегося каким-либо событием в жизни района.

К культурно-историческим и религиозным местам  можно отнести церковь и будущий музей в с. Красное Знамя.

Предполагается организация любительского и спортивного рыболовства на водоемах сельсовета. Возможно строительство рыболовных баз.

Выявлены территории для организации зон отдыха (пляжного) в районе с. Нижний Шибряй и с. Алаторка. В данной рекреационной зоне предполагается обустройство мест кратковременного пляжного отдыха, осуществление работ по благоустройству и охране ландшафтов.

На перспективу для внешних и внутренних связей поселения общественными видами пассажирского транспорта, вероятно, будут автобус и маршрутное такси, как наиболее простые и маневренные виды маршрутного транспорта, требующие наименьших единовременных затрат.

В охране и совершенствовании нуждаются элементы природно-экологического каркаса территории поселения, являющегося частью природно-экологического каркаса территории района и области. Этими  элементами являются пруды.

На территории сельсовета расположении Храм Воскресения Христа Спасителя, расположенный в с. Красное Знамя, построенный в период 1843-1860 гг. Храм полуразрушен. На сегодняшний день восстановительные работы ведутся силами прихожан. Храм является объектом историко-культурного наследия.

Вопрос сохранения, использования и выявления объектов историко-культурного наследия требует решения. Поэтому для сохранения историко-культурного наследия сельского поселения необходимо проведение постоянных работ по инвентаризации объектов культурного наследия, памятников археологии с формированием реестра памятников областного и местного значения и с постановкой их на государственный учет с дальнейшим изучением и сохранением. Также требуется разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия. Данные мероприятия необходимо проводить с участием органов по охране объектов культурного наследия областного уровня.

## Транспортно-инженерная инфраструктура

### Транспортная инфраструктура

Существующее положение. Межмуниципальные связи Нижнешибряйского сельсовета обеспечивает автомобильная дорога «Тамбов-Пенза»-Инжавино-Уварово,  а также автомобильная дорога муниципального значения «Тамбов-Пенза»-Инжавино-Уварово»-Нижний Шибряй-Верхний Шибряй-Ольшанка Связь с соседними населенными пунктами осуществляется по дорогам местного значения. Протяженность внутрипоселенческих дорог – 42 км, в том числе имеющих асфальтовое покрытие – 26 км и щебеночное – 2 км.

Перечень и характеристика региональных и местных автодорог, проходящих по территории сельсовета, представлен в таблице ниже.

Таблица 4

Протяженность основных автомобильных дорог по типам покрытия в границах Нижнешибряйского сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование дороги | Тип покрытия | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональные автодороги |
|  |  | «Тамбов-Пенза»-Инжавино-Уварово | асфальт | 18 |
| Автодороги, находящиеся в собственности Уваровского муниципального района |
|  |  | ««Тамбов-Пенза»-Инжавино-Уварово»-Нижний Шибряй-Верхний Шибряй-Ольшанка | асфальт | 6,5 |
| Автодороги местного значения |
| 1. | с. Нижний Шибряй | ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Кировская, ул. Советская, ул. Луговая, ул. Песчаная | асфальт | 15,0 |
|  |  | ул. Сельхозтехника | грунт | 0,8 |
|  |  | ул. Песчаная | грунт | 1,8 |
| 2. | пос. Редкий Куст | ул. Лесная | асфальт | 2,0 |
| 3. | пос. Гусевский | ул. Гусевская | грунт | 1,5 |
| 4. | с. Канино | ул. Центральная | асфальт | 0,3 |
|  |  | ул. Центральная | щебень | 0,7 |
|  |  | ул. Молодежная | асфальт | 0,4 |
|  |  | ул. Центральная | грунт | 1,0 |
|  |  | ул. Молодежная | грунт | 1,0 |
| 5. | с. Средний Шибряй | ул. Среднешибряйская | асфальт | 1,5 |
|  |  | ул. ул. Полевая | грунт | 0,4 |
| 6. | пос. Матросовский | подъезд к молочно-товарной ферме | асфальт | 1,5 |
|  |  | ул. Матросовская | грунт | 0,4 |
|  |  | ул. Матросовская | грунт | 0,5 |
|  | с. Алаторка | ул. Алаторская | асфальт | 0,3 |
|  |  | ул. Алаторская | грунт | 0,7 |
|  |  | ул. Алаторская | грунт | 0,9 |
|  | с. Красное Знамя | ул. Краснознаменская | асфальт | 0,8 |
|  | с. Лебяжье | ул. Красный Октябрь | асфальт | 0,7 |
|  |  | ул. 1-я Лопатинская | асфальт | 0,7 |
|  |  | ул. 3-я Лопатинская | асфальт | 0,4 |
|  |  | ул. 4-я Лопатинская | асфальт | 0,6 |
|  |  | ул. Лебяжьевская | грунт | 1,0 |
|  |  | ул. 2-я Лопатинская | грунт | 0,9 |
|  | пос. Можаровка | ул. Можаровская | грунт | 1,0 |
|  | пос. Мосоловка | ул. Мосоловская | грунт | 0,5 |
|  | пос. Некрасовский | ул. Некрасовская | грунт | 0,3 |
|  | пос. Покровка | ул. Покровская | грунт | 0,5 |
|  | пос. Покровка-Казинка | ул. Покрово-Казинская | грунт | 0,3 |
|  | пос. Сибирский | ул. Сибирская | грунт | 0,3 |
|  | пос. Трескинский | ул. Трескинская | грунт | 0,4 |
|  | пос. Бокинский | ул. Бокинская | грунт | 0,4 |
|  | пос. Горельский | ул. Горельская | грунт | 0,3 |

Ближайшая железнодорожная станция – станция Обловка юго-восточной железной дороги. Расстояние до нее составляет – 10 км.

Населенные пункты автобусным сообщением с г. Уварово.

Проектные предложения.

Перечень мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры:

- выполнить реконструкцию покрытия улично-дорожной во всех населенных пунктах;

- реконструкция межселенных дорог, проходящих по территории поселения.

### Водоснабжение

Существующее положение.

В связи с тем, что населённые пункты расположены на значительном расстоянии друг от друга, все существующие системы водоснабжения, обслуживающие застройку, являются самостоятельными и никак не связаны друг с другом.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Нижнешибряйского сельсовета являются безнапорные подземные воды.

Системы водоснабжения населенных пунктов поселения относятся как к раздельным, так и к объединенным системами (совместное водоснабжение жилой и производственной зон). Водозаборные сооружения представлены одной – двумя водозаборными скважинами, водонапорной башней и водопроводной сетью тупикового типа, мелкого диаметра и малой протяженности.

В населенных пунктах имеется значительное количество индивидуальной застройки, где водопользование производится из собственных скважин и колодцев, а частично из водоразборных колонок.

Все скважины базируются на питании от нескольких водоносных горизонтов. Вода, поступающая из артскважин по основным параметрам соответствует ГОСТ, но обладает повышенным содержанием железа. Подземные воды эксплуатируемых водоносных горизонтов формируются из атмосферных осадков, рек и перетока из вышезалегающих водоносных горизонтов, а значит подвержены поверхностному загрязнению.

Загрязнение имеет техногенные причины. Это связано с воздействием неканализованной жилой застройки, утечек из сетей производственных канализаций предприятий АПК.

Существующие водозаборные сооружения не имеют станций обезжелезивания и установок по обеззараживанию воды. На период эксплуатации водозаборных сооружений согласно действующего СанПин 2.1.4.1074-01 должны быть предусмотрены 3 пояса зон санитарной охраны (ЗСО). На существующих водозаборах Нижнешибряйского сельсовета проект зон санитарной охраны источников водоснабжения не разработан.

Современное состояние зон санитарной охраны основных, водозаборов удовлетворительное, но требует улучшения, для чего предусматривается по зонам санитарной охраны первого пояса восстановление ограждений, организация подъездных путей, монтажных площадок и озеленения, удаления стихийных свалок мусора. Строительство водозаборных сооружений пришлось на семидесятые годы XX столетия. К настоящему времени износ большинства сооружений достиг 70 – 80 процентов, поэтому требуется их капитальный ремонт и частичная замена.

Водоснабжение жилых территорий сельсовета, осуществляется от водозаборных узлов, в состав которых входят: 14 скважин, из которых только 11 действующихи 1 подлежит тампонажу, и 13 водонапорных башен, из которых 11 действующх. Протяженность водопроводных сетей составляет 35,4 км. Характеристика сооружений водоснабжения приведена ниже в таблице.

Таблица 5

Существующие сооружения водоснабжения Нижнешибряйского сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Скважина | Водонапорная башня | Протяженность водопроводной сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина, м | Высота, м | Объем, куб. м |  |
| 1. | с. Нижний Шибряй | 30 | 11 | 31 | 18,0 |
|  |  | 30 | 11 | 31 |  |
|  |  | 32 | 11 | 31 |  |
|  |  | 35 | 11 | 31 |  |
|  |  | 27 | 11 | 31 |  |
|  |  | 29 | 11 | 31 |  |
|  | Итого | 6 скважин | 6 водонапорных башен | 18,0 |
| 2. | пос. Редкий Куст | 150 | 11 | 31 | 2,0 |
|  | Итого | 1 скважина | 1 водонапорная башня | 2,0 |
| 3. | с. Канино | 35 | 11 | 31 | 7,0 |
|  | Итого | 1 скважина | 1 водонапорная башня | 7,0 |
| 4. | с. Лебяжье | 72 | 15 | 30 | 1,6 |
|  | Итого |  |  |  |
| 5. | с. Алаторка | 73 | 15 | 30 | 2,4 |
|  |  | 74 | 14 | 28 |  |
|  | Итого | 2 скважина | 2 водонапорные башни | 2,4 |
| 6. | с. Красное Знамя | 68 | 16 | 32 | 1,2 |
|  | Итого | 1 скважина | 1 водонапорная башня | 1,2 |
| 7. | пос. Горельский | 70 | 16 | 32 | 0,8 |
|  | Итого | 1 скважина | 1 водонапорная башня | 1,2 |
| 8. | пос. Матросовский | 71 | 15 | 30 |  |
|  | Итого | 1 скважина | 1 водонапорная башня | 1,2 |
| 9. | пос. Некрасовский | 71 | 15 | 30 | 2,4 |
|  | Итого | 1 скважина | 1 водонапорная башня | 2,4 |

с. Нижний Шибряй

В селе Нижний Шибряй построена тупиковая система централизованного водоснабжения, источником которой служат отдельные скважины, пробуренные в разных частях села.

Водоснабжение жилых и производственных территорий осуществляется от шести водозаборных узлов ,  в состав которых входят: 6 водозаборных скважин (глубиной от 20 до 40 м  и производительностью 15 м3/час) и 6 водонапорных башен (высотой 11 м и емкостью по 31 м3). Протяженность водопроводных сетей составляет 18 км.

Водозаборные узлы оснащены одиночными скважинами. Скважины оборудованы глубинными насосами и подают воду в водонапорные башни. Вода из водонапорных башен поступает в водопроводные сети самотеком.

От водозаборного узла № 1  осуществляется водоснабжение по улицам Советской и Луговой.

От водозаборного узла № 2  осуществляется водоснабжение по улице Кировская (частично).

От водозаборного узла № 3  осуществляется водоснабжение по улице Молодежная.

Сети водоснабжения по улицам Молодежная, Кировская и Советская закольцованы.

От водозаборного узла № 4  осуществляется водоснабжение по улице Сельхозтехника, а также данный узел обеспечивает СХПК «Шибряй».

От водозаборного узла № 5  осуществляется водоснабжение по улице Центральная (частично).

От водозаборного узла № 6  осуществляется водоснабжение по улице Песчаной.

пос. Редкий Куст

В пос. Редкий Куст организована тупиковая система водоснабжения.  Подача воды для жилых территорий осуществляется от 2водозаборного узла, в состав которых входят: 1 водозаборная скважина (глубиной 150 м и производительностью 10 м3/час) и 1 водонапорная башня (высотой 11 м и емкостью по 31 м3). Протяженность водопроводных сетей составляет 2,0 км.

с. Канино

В селе Канино  построена тупиковая система централизованного водоснабжения, источником которой служит водозаборный узел. Все улицы данного населенного пункта обеспечены централизованным водоснабжением. Недавно была проведены реконструкция системы.

с. Средний Шибряй

В селе Средний Шибряй построена тупиковая система централизованного водоснабжения, источником которой служит водозаборный узел. Село разделено на 2 части, одна из которых обеспечена водоснабжением. Однако на данный момент эта система не работает, поскольку износ составляет 100%.

с. Лебяжье

Источником водоснабжения территории села служат подземные воды, отбираемые водозаборным узлом, в состав которого входят: водозаборная скважина глубиной 72 м, производительностью 10м3/час и водонапорная башня высотой 15 м и ёмкостью 30 м3. Протяженность водопроводных сетей составляет 1,6 км. Все сооружения находятся в ветхом состоянии.

с. Алаторка

На сегодняшний день водоснабжения села осуществляется от водозаборного узла. Централизованным водоснабжением охвачены все улицы. Однако водозаборные сооружения находятся не в надлежащем состоянии.

пос. Покровка

На сегодняшний день в поселке проживает 21 человек. Централизованной системы водоснабжения на территории нет. Источником водоснабжения служат индивидуальные колодцы и скважины.

пос. Мосоловка, пос. Можаровка, пос. Покровка-Казинка

На сегодняшний день источником водоснабжения населенных пунктов служат индивидуальные колодцы и скважины, централизованной системы водоснабжения нет.

пос. Матросовский, пос. Некрасовский, пос. Трескинский, пос. Бокинский

Водопроводные сети данных населенных пунктов закольцованы. Водоснабжение осуществляется от трех  водозаборных узлов, из которых два обслуживают поселок Матросовский, а третий - все остальные населенные пункты. Износ существующих сетей водоснабжения составляет 100 % , поэтому на сегодняшний день централизованная система водоснабжения не действует.

с. Красное Знамя

Водоснабжение села осуществляется от водозаборного узла, состоящего из водозаборной скважины глубиной 68 м, производительностью 10 м3/час и водонапорной башни высотой 16 м и ёмкостью 32 м3. Вся система имеет достаточно высокий процент износа.

пос. Сибирский

На сегодняшний день в поселке проживает 7 человек. Централизованной системы водоснабжения на территории нет. Источником водоснабжения служат индивидуальные колодцы и скважины.

пос. Горельский

На территории поселка имеется один водозаборный узел и водовод. Износ существующих сетей водоснабжения составляет 100 % , поэтому на сегодняшний день централизованная система водоснабжения не действует.

пос. Гусевский

На сегодняшний день на территории населенного пункта имеется водозаборный узел и водовод. Поскольку данные сооружения находятся в аварийном состоянии, вся система отключена.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. Нормы водопотребления на хозяйственно – бытовые нужды населения приняты в соответствии со СниП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства жилого фонда, на полив зеленых насаждений общего пользования, улиц и пожаротушение.

Коэффициент суточной неравномерности принят - 1,3. Таблица расчетных расходов воды по сельскому поселению приведена в конце раздела.

Расход воды на нужды пожаротушения определяется характером застройки и благоустройством жилого фонда, характером производства, а также проектной численностью населения. Расчетная продолжительность пожара, в соответствии со СНиП 2.04.02-84* составляет 3 часа.

Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промпредприятий – 1 пожар в селе - 5 л/сек и 50% потребного расхода на наружное пожаротушение на предприятиях (п.2.22). Таким образом, общий расход воды на пожаротушение составит:

(5х3600х3):1000+((5х0,5)х3600х3):1000=54+27=81м3 – для населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс. человек.

Для организации пожаротушения из открытого источника могут быть использованы пруды, расположенные на территории населенных пунктов. Вблизи прибрежной территории прудов необходимо устроить подъезд на две машины. Этот подъезд можно использовать для полива зелёных насаждений общего пользования.

В населенных пунктах, не имеющих крупным водоемов и водотоков, необходимо предусмотреть размещение установкой пожарных гидрантов на водопроводной сети через каждые 150м согласно ВНТП-В-97 «Водоснабжение сельских населенных пунктов».

Источники водоснабжения

1.Подземные воды.

Нижнешибряйский сельсовет расположен в северной  части Уваровского района.

Уваровский район приурочен к западному крылу Приволжско-Хопёрского артезианского бассейна и представлен сложной системой водоносных горизонтов и комплексов. На территории района распространено 4 водоносных комплекса.

Первый от поверхности водоносный комплекс приурочен к четвертичным аллювиальным, покровным, надморенным и подморенным песчано-глинистым отложениям. Среднегодовая глубина залегания составляет, примерно, 2,5 м. Среднемесячная амплитуда колебаний уровня равна 0,5-0,8 м, а сезонные изменения достигают 2,5 м. Мощность комплекса изменяется от 1,0 до 20-25м. Дебит невысок и составляет 0,1-1,5 л/сек. Воды этого водоносного горизонта распространены повсеместно и имеют значение лишь для бытовых нужд сельского населения.

Ниже распространён неогеновый водоносный комплекс. В генетическом отношении неогеновые породы представлены, преимущественно, озёрно-аллювиальными и лагунно-морскими отложениями плиоцена и миоцена.

Мощность водоносного комплекса изменяется от первых метров до 50-60 м.

Воды неогенового комплекса дренируются речными долинами, оврагами и балками.

В неогеновых отложениях отмечаются местные напоры .По сравнению с первым от поверхности, сезонные экстремумы этого водоносного комплекса смещены на 1-2 недели. Годовая амплитуда уровней изменяется от 0,3 до 1,8 м

Доля всего водоотбора из неогенового комплекса в районе составляет 41,6% (4,32 м3/сут.).

Ниже залегает неоком-аптский водоносный горизонт, приуроченный к разнозернистым пескам и песчаникам, содержащим большое количество глинистого материала. Залегает водоносный горизонт на глубине 5-150 м, мощность его 30-100 м. Дебит скважин – 0,3-0,6 л/сек. Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, а также за счёт перетекания из других водоносных горизонтов. Воды – гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией от 600 до 1500 мг/л. Водоносный горизонт имеет повсеместное распространение.

Водоотбор из нижнемелового водоносного комплекса составляет 30,8% (4,4 м3/сут.).

К отложениям девона приурочен фаменский водоносный комплекс. Водоносными являются известняки и песчаники. Водоносный комплекс залегает на глубине от 5-30 м до 70-100 м и до 200-300 м. Мощность водовмещающей толщи комплекса 30 – 70 м.

Подземные воды напорные. Пьезометрический уровень устанавливается на глубине от 1 до 35 м. Дебиты изменяются в очень широких пределах от 0,01 до 50 л/сек.

По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, реже – магниевые. Минерализация изменяется от 300 до 1500 мг/л. Рассматриваемый водоносный комплекс распространён повсеместно, водоотбор из него составляет 68,1% (9,71 м3/сут.).

На территории Уваровского района минимальная глубина залегания подземных вод изменяется от 0 до 2,5 м. В этих случаях условия строительства значительно осложняются, что должно учитываться при инженерно-строительном районировании территории.

2.Поверхностные воды.

На территории Нижнешибряйского сельсовета расположено несколько крупных водоемов и водотоков разной протяженности, которые могли бы служить источником хозяйственно-питьевого водоснабжения. Однако использование поверхностных вод на питьевые нужды нецелесообразно и экономически не оправдано, так как потребуется строительство дорогостоящих водопроводных очистных сооружений и содержание высококвалифицированного обслуживающего персонала. Поверхностные воды могут быть использованы на технические нужды промпредприятий и пожаротушение.

Проектные предложения

Во всех населенных пунктах Нижнешибряйского сельсовета площадки существующих водозаборных узлов расположены либо вблизи жилой застройки, либо в нормативных СЗЗ от объектов спецназначения. Учитывая расположение скважин на территории неканализованных населенных пунктов с многолетним загрязнением почв, проектом предлагается постепенное консервирование существующих скважин со строительством водозаборов из подземных вод вне территории поселений.

Принимая во внимание малый проектный расход воды и необходимое количество эксплуатационных скважин не более 2-4 (рабочие / резервные), состав водозаборных сооружений будет следующим:

водозаборные скважины с погружными насосами;

водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей;

водонапорная башня или подземный контррезервуар;

пожарные открытые водоемы, близлежащие водотоки, с организацией подъезда для пожарных машин.

Также в состав водозаборных сооружений должны входить установки по обезжелезиванию и обеззараживанию воды, должны быть организованы зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Существующие объекты водопровода, имеющие значительный физический износ в проектной схеме хозяйственно - питьевого водоснабжения не учитываются. Новые сети должны прокладываться в тех же технических коридорах с предшествующей ликвидацией старых сетей. Строительство новых сетей намечается кольцевого типа низкого давления диаметром 100 – 150 мм с подключением к реконструированным.

Целесообразно зарезервировать территории для 1-2 резервных скважин, которые могут понадобиться в случае интенсивного развития предприятий АПК.

Одним из факторов водосбережения в жилой застройке является установка приборов индивидуального учёта воды.

Существующие водозаборные сооружения предлагается использовать для подачи воды на технические нужды предприятий АПК, полив зеленых насаждений и пожаротушение, с установкой пожарных гидрантов через каждые 150м согласно ВНТП-В-97 «Водоснабжение сельских населенных пунктов».

Развитие систем водоснабжения направлено на бесперебойное обеспечение всех жителей и предприятий водой надлежащего качества и в достаточном количестве.

Производительность водозаборных сооружений, их назначение, ориентировочное количество скважин с учётом резервных, количество и ёмкость резервуаров приведено в таблице.

Таблица 6

Объём водопотребления по Нижнешибряйскому сельсовету

| NN п/п | наименование населенных пунктов | Норма водопотребления л/чел/ сут, c коэф.1,3 | Кол-во насел. чел. | Расход воды м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Лебяжье |  |  |  |
|  | население | 250 | 230 | 57,5 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 8,6 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 6,6 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 7,3 |
|  | Итого |  |  | 80 |
| 2 | с. Алаторка |  |  |  |
|  | население | 250 | 150 | 37,5 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 5,6 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 4,3 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 4,7 |
|  | Итого |  |  | 52 |
| 3 | пос. Покровка |  | 20 |  |
|  | население |  |  | 0,0 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 0,0 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 0,0 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 0,0 |
|  | Итого |  |  | 0 |
| 4 | пос. Покровка-Казинка |  |  |  |
|  | население |  | 2 | 0,0 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 0,0 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 0,0 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 0,0 |
|  | Итого |  |  | 0 |
| 5 | пос. Мосоловка |  |  |  |
|  | население |  | 10 | 0,0 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 0,0 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 0,0 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 0,0 |
|  | Итого |  |  | 0 |
| 6 | пос. Можаровка |  |  |  |
|  | население | 210 | 50 | 10,5 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 1,6 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 1,2 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 1,3 |
|  | Итого |  |  | 15 |
| 7 | пос. Некрасовский |  |  |  |
|  | население | 250 | 120 | 30,0 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 4,5 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 3,5 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 3,8 |
|  | Итого |  |  | 42 |
| 8 | пос. Трескинский |  |  |  |
|  | население |  | 30 | 0,0 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 0,0 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 0,0 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 0,0 |
|  | Итого |  |  | 0 |
| 9 | пос. Бокинский |  |  |  |
|  | население |  | 45 | 0,0 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 0,0 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 0,0 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 0,0 |
|  | Итого |  |  | 0 |
| 10 | пос. Матросовский |  |  |  |
|  | население |  | 20 | 0,0 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 0,0 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 0,0 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 0,0 |
|  | Итого |  |  | 0 |
| 11 | с. Красное Знамя |  |  |  |
|  | население | 210 | 70 | 14,7 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 2,2 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 1,7 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 1,9 |
|  | Итого |  |  | 20 |
| 12 | пос. Сибирский |  |  |  |
|  | население |  | 5 | 0,0 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 0,0 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 0,0 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 0,0 |
|  | Итого |  |  | 0 |
| 13 | пос. Гусевский |  |  |  |
|  | население | 210 | 9 | 1,9 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 0,3 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 0,2 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 0,2 |
|  | Итого |  |  | 3 |
| 15 | с. Нижний Шибряй |  |  |  |
|  | население | 250 | 1115 | 278,8 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 41,8 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 32,1 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 35,3 |
|  | Итого |  |  | 388 |
| 16 | пос. Редкий Куст |  |  |  |
|  | население | 210 | 90 | 18,9 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 2,8 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 2,2 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 2,4 |
|  | Итого |  |  | 26 |
| 17 | с. Канино |  |  |  |
|  | население | 250 | 280 | 70,0 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 10,5 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 8,1 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 8,9 |
|  | Итого |  |  | 97 |
| 18 | с. Средний Шибряй |  |  |  |
|  | население | 210 | 80 | 16,8 |
|  | производственные расходы (15%) |  |  | 2,5 |
|  | объекты обслуживания (10%) |  |  | 1,9 |
|  | неучтённые расходы (10%) |  |  | 2,1 |
|  | Итого |  |  | 23 |
|  | Всего |  | 2306 | 747 |

Таблица 7

Производительность водозаборных сооружений, их технологическое назначение и ёмкость резервуаров

| NN п/п | наименование населенных пунктов | Расход воды м3\сут | Производительность водозабора м3\сут | Кол- во скважин | Сооружения, количество резервуаров, их ёмкость м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Лебяжье | 80 | 90 | 3 | 1х100пр. |
| 2 | с. Алаторка | 52 | 60 | 2 | 2х50пр. единый водозабор с пос.Покровка |
| 3 | пос. Покровка | 0 | 0 |  |  |
| 4 | пос. Покровка-Казинка | 0 | 0 |  |  |
| 5 | пос. Мосоловка | 0 | 0 |  |  |
| 6 | пос. Можаровка | 15 | 20 | 2 | 2х10пр. единый водозабор с |
| 7 | пос. Некрасовский | 42 | 50 | 2 | 2х50пр. единый водозабор с |
| 8 | пос. Трескинский | 0 |  |  |  |
| 9 | пос. Бокинский | 0 |  |  |  |
| 10 | пос. Матросовский | 0 |  |  |  |
| 11 | с. Красное Знамя | 20 | 20 | 2 | 2х10пр. единый водозабор с |
| 12 | пос. Сибирский | 0 |  |  |  |
| 13 | пос. Гусевский | 3 | 0 | 2 | 2х10пр. |
| 14 | с. Нижний Шибряй | 388 | 430 | 6 | 2х200пр. |
| 15 | пос. Редкий Куст | 26 | 30 | 2 | 2х15пр. |
| 16 | с. Канино | 97 | 110 | 3 | 2х50пр. |
| 17 | с. Средний Шибряй | 23 | 30 | 2 | 2х20пр. |
|  | Итого | 747 | 840 | 26 |  |

с. Нижний Шибряй

Проектом предлагается 2 варианта развития водоснабжения села.

1 вариант

В связи с тем, что существующие водозаборные узлы села располагаются вблизи жилой застройки и имеют значительный физический и моральный износ сооружений, целесообразно организовать новую площадку водозабора.

Количество воды, необходимое селу на перспективу, в соответствии с расчётами составит 388 м3/сут. Площадка нового водозабора может быть размещена в северной  части села вне зоны жилой застройки, с соблюдением нормативных размеров зон санитарной охраны.

Также предусмотрена реконструкция и прокладка новых сетей (см. Карту развития инженерной и транспортной инфраструктуры).

2 вариант

Данный вариант предусматривает реконструкцию существующей системы и организацию водозаборного узла № 5 на территории села ближе к жилой застройке.

пос. Редкий Куст

Количество воды, необходимое поселку на перспективу, в соответствии с расчётами составит 26 м3/сут. Площадка нового водозабора может быть размещена в центральной части села рядом с существующим водозаборным узлом вне  жилой застройки, с соблюдением нормативных размеров зон санитарной охраны. Водозаборный узел будет состоять из двух скважин и одной водонапорной башни. Водопроводные сети необходимо реконструировать.

с. Средний Шибряй

В связи с тем, что существующие водозаборные узлы располагаются вблизи жилой застройки с соблюдением нормативных поясов зон санитарной охраны  и имеют значительный физический и моральный износ сооружений, целесообразно провести реконструкцию существующего водозаборного узла, бурение дополнительной новой скважины и реконструкцию водопроводных сетей.

Количество воды, необходимое поселку на перспективу, в соответствии с расчётами составит 23 м3/сут.

с. Канино

Проектом предлагается 2 варианта.

1 вариант

Данный вариант включает в себя реконструкцию существующих водопроводных сетей, существующего водозаборного узла, бурение дополнительных скважин (2 шт.), строительство водовода к проектируемой жилой застройке.

2 вариант

В связи с тем, что существующие водозаборный узел села располагаются вблизи жилой застройки и имеют значительный физический и моральный износ сооружений, целесообразно организовать новую площадку водозабора, а также провести реконструкцию существующих водопроводных сетей, строительство водовода к проектируемой жилой застройке.

Количество воды, необходимое поселку на перспективу, в соответствии с расчётами составит 97 м3/сут.

с. Лебяжье

Проектом предлагается 2 варианта развития водоснабжения села.

1 вариант

В связи с тем, что существующие водозаборные узлы села располагаются вблизи жилой застройки и имеют значительный физический и моральный износ сооружений, а также перспективное увеличение жилой застройки целесообразно организовать новую площадку водозабора.

Количество воды, необходимое селу на перспективу, в соответствии с расчётами составит 80 м3/сут. Площадка нового водозабора может быть размещена в юго-восточной  части села вне зоны жилой застройки, с соблюдением нормативных размеров зон санитарной охраны.

Также предусмотрена реконструкция и прокладка новых сетей (см. Карту развития инженерной и транспортной инфраструктуры).

2 вариант

Данный вариант предусматривает реконструкцию существующей системы и организацию водозаборного узла № 5 на территории села ближе к жилой застройке, строительство водовода к проектируемой площадке жилья.

с. Алаторка, пос. Покровка

В связи с тем, что существующие водозаборные узлы располагаются вблизи жилой застройки с соблюдением нормативных поясов зон санитарной охраны  и имеют значительный физический и моральный износ сооружений, целесообразно провести реконструкцию существующего водозаборного узла, бурение дополнительной новой скважины и реконструкцию водопроводных сетей, а также прокладку водопроводных сетей до с. Покровка.

Количество воды, необходимое поселку на перспективу, в соответствии с расчётами составит 52 м3/сут.

пос. Гусевский

В связи с тем, что существующие водозаборные узлы располагаются вблизи жилой застройки с соблюдением нормативных поясов зон санитарной охраны  и имеют значительный физический и моральный износ сооружений, целесообразно провести реконструкцию существующего водозаборного узла, бурение дополнительной новой скважины и реконструкцию водопроводных сетей.

Количество воды, необходимое поселку на перспективу, в соответствии с расчётами составит 3 м3/сут.

с. Красное Знамя, пос. Сибирский

Проектом предлагается 2 варианта развития водоснабжения населенных пунктов.

1 вариант

В связи с тем, что существующие водозаборные узлы села располагаются вблизи жилой застройки и имеют значительный физический и моральный износ сооружений, целесообразно организовать новую площадку водозабора.

Количество воды, необходимое селу на перспективу, в соответствии с расчётами составит 20 м3/сут. Площадка нового водозабора может быть размещена в северо-восточной  части села Красное Знамя вне зоны жилой застройки, с соблюдением нормативных размеров зон санитарной охраны.

Также предусмотрена реконструкция и прокладка новых сетей к пос. Сибирский (см. Карту развития инженерной и транспортной инфраструктуры).

2 вариант

Данный вариант предусматривает реконструкцию существующей системы, строительство водовода к пос. Сибирский.

пос. Покровка-Казинка, пос. Мосоловка, пос. Можаровка

На сегодняшний день данные населенные пункты не имеют централизованного водоснабжения.

Проектом предлагается строительство водозаборного узла в западной части пос. Можаровка, строительство водоводов. Количество воды, необходимое поселкам на перспективу, в соответствии с расчётами составит 15 м3/сут.

пос. Матросовский, пос. Бокинский, пос. Трескинский, пос. Некрасовский

В связи с тем, что существующие водозаборные узлы села располагаются вблизи жилой застройки и имеют значительный физический и моральный износ сооружений, целесообразно организовать новую площадку водозабора, рядом с существующей.

Количество воды, необходимое селу на перспективу, в соответствии с расчётами составит 42 м3/сут.

Также предусмотрена реконструкция сетей (см. Карту развития инженерной и транспортной инфраструктуры).

### Водоотведение

Существующее положение.

В населённых пунктах на рассматриваемой территории централизованных систем канализации не имеется.

В настоящее время население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

Нормы водоотведения и расчетные расходы стоков. Нормы водоотведения на хозяйственно-бытовые нужды населения приняты в соответствии со СниП 2.04.03-85 в зависимости от степени благоустройства жилого фонда.

Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3.Таблица расчетных расходов стоков приведена в конце раздела.

Проектные предложения.

Строительство систем канализации направлено на прекращение сброса неочищенных сточных вод, что позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельсовета и предотвратит загрязнение водных горизонтов.

В связи с тем, что населённые пункты расположены на значительном расстоянии друг от друга, проектом предлагается строительство самостоятельных систем канализации с очистными сооружениями полной биологической очистки с доочисткой с внедрением новых технологий очистки, а также применением новых технологий по обеззараживанию стоков и установками по обезвоживанию осадка различной производительности. В состав сооружений будут входить самотечные коллекторы, КНС и напорные трубопроводы. На площадках очистных сооружений рядом с приёмной камерой намечается организовать сливные станции для приёма стоков от индивидуальной застройки.

Сброс очищенных стоков намечается в проточный водоем.

В мелких населённых пунктах предлагается строительство самостоятельных систем канализации с водонепроницаемыми септиками, содержимое из которых будет вывозиться на сливную станцию близлежащих очистных сооружений. Жилая застройка таких населенных пунктов должна обслуживаться ассенизационными машинами согласно выработанному графику.

Предложения по канализованию населенных пунктов учитывают сложившиеся к настоящему времени системы водоснабжения, имеющиеся проектные разработки и намечаемые планировочные решения.

с. Нижний Шибряй

Поскольку численность населения села превышает 500 человек проектом предлагается строительство централизованной системы водоотведения.

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации, составляет 357 м3/сут. Проектом предусматривается строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями производительностью порядка 600 м3/сут, в емкостном варианте. Учитывая рельеф местности, площадку для расположения очистных сооружений необходимо предусмотреть в южной  части с. Нижний Шибряй на наиболее низких отметках рельефа.

Стоки хозяйственно-бытовой канализации должны поступать на площадку очистных сооружений по сети самотечных коллекторов.

с. Лебяжье,  с. Алаторка, пос. Покровка, п. Покровка-Казинка, пос. Мосоловка, пос. Можаровка, пос. Некрасовский, пос. Трескинский, пос. Бокинский, пос. Матросовский, с. Красное Знамя, пос. Сибирский, пос. Гусевский, пос. Редкий Куст, с. Канино, с. Средний Шибряй

Численность населения каждого из перечисленных выше населенных пунктов на проект не будет превышать 500 человек. На проект предлагается строительство самостоятельных систем канализации с водонепроницаемыми септиками, содержимое из которых будет вывозиться на сливную станцию совместных очистных сооружений близлежащих очистных сооружений с. Нижний Шибряй.

Количество сточных вод, поступающих на утилизацию, представлено в таблице ниже.

Таблица 8

Объём водоотведения, производительность очистных сооружений и вид очистки

| NN п/п | наименование населенных пунктов | Расход воды м3\сут | Расход стоков м3\сут (0,8 от расхода водопотр.) м3\сут | Производительность очистных сооружений м3\сут | Вид очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Лебяжье | 80 | 64,0 |  | вывоз на ОС БО в с.Нижний Шибряй |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 9,6 |  |  |
|  | Итого |  | 74 | 500 |  |
| 2 | с. Алаторка | 52 | 41,7 |  | вывоз на ОС БО в с.Нижний Шибряй |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 6,3 |  |  |
|  | Итого |  | 48 |  |  |
| 3 | пос. Покровка | 0 | 0,0 |  | вывоз на ОС БО в с.Нижний Шибряй |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 0,0 |  |  |
|  | Итого |  | 0 |  |  |
| 4 | пос. Покровка-Казинка | 0 | 0,0 |  | вывоз на ОС БО в с.Нижний Шибряй |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 0,0 |  |  |
|  | Итого |  | 0 |  |  |
| 5 | пос. Мосоловка | 0 | 0,0 |  | вывоз на ОС БО в с.Нижний Шибряй |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 0,0 |  |  |
|  | Итого |  | 0 |  |  |
| 6 | пос. Можаровка | 15 | 11,7 |  | вывоз на ОС БО в с.Нижний Шибряй |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 1,8 |  |  |
|  | Итого |  | 13 |  |  |
| 7 | пос. Некрасовский | 42 | 33,4 |  | вывоз на ОС БО в с.Нижний Шибряй |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 5,0 |  |  |
|  | Итого |  | 38 |  |  |
| 8 | пос. Трескинский | 0 | 0,0 |  | вывоз на ОС БО в с.Нижний Шибряй |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 0,0 |  |  |
|  | Итого |  | 0 |  |  |
| 9 | пос. Бокинский | 0 | 0,0 |  | вывоз на ОС БО в с.Нижний Шибряй |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 0,0 |  |  |
|  | Итого |  | 0 |  |  |
| 10 | пос. Матросовский | 0 | 0,0 |  | вывоз на ОС БО в с.Нижний Шибряй |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 0,0 |  |  |
|  | Итого |  | 0 |  |  |
| 11 | с. Красное Знамя | 20 | 16,4 |  | вывоз на ОС БО в с.Нижний Шибряй |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 2,5 |  |  |
|  | Итого |  | 19 |  |  |
| 12 | пос. Сибирский | 0 | 0,0 |  | вывоз на ОС БО в с.Нижний Шибряй |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 0,0 |  |  |
|  | Итого |  | 0 |  |  |
| 13 | пос. Гусевский | 3 | 2,1 |  | вывоз на ОС БО в с.Нижний Шибряй |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 0,3 |  |  |
|  | Итого |  | 2 |  |  |
| 14 | с. Нижний Шибряй | 388 | 310,3 | 600 | ОС БО с доочисткой, сброс в проточный водоем |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 46,5 |  |  |
|  | Итого |  | 357 |  |  |
| 15 | пос. Редкий Куст | 26 | 21,0 |  | вывоз на ОС БО в с.Нижний Шибряй |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 3,2 |  |  |
|  | Итого |  | 24 |  |  |
| 16 | с. Канино | 97 | 77,9 |  | вывоз на ОС БО в с.Нижний Шибряй |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 11,7 |  |  |
|  | Итого |  | 90 |  |  |
| 17 | с. Средний Шибряй | 23 | 18,7 |  | вывоз на ОС БО в с.Нижний Шибряй |
|  | неучтённые расходы (15%) |  | 2,8 |  |  |
|  | Итого |  | 22 |  |  |
|  | Всего |  | 668 |  |  |

### Санитарная очистка

Существующее положение.

По данным СТП Уваровского района настоящее время вывоз твердых бытовых отходов не организован в целом по всему району.

Проектные предложения.

В задачу санитарной очистки входит сбор удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) от всех зданий и домовладений, а также выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения.

Учитывая возможное строительство жилья на новых территориях и реконструкцию и достройку жилого фонда на существующих площадках, для определения необходимого объема работ по очистке от ТБО принимается норма 1,5 м3 в год на жителя в соответствии со СНиПом 2.07.01-89, включая утиль и уличный смет. В соответствии с этой нормой количество ТБО по Нижнешибряйскому сельсовету составит около 3380 м3 в год.

Часть ТБО в пределах 30 %, учитывая индивидуальный характер застройки, будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение. Таким образом, количество ТБО в целом по сельсовету, подлежащее утилизации, составит порядка 2366 м3 в год.

В г. Уварово расположен полигон для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО).

Проектом предлагается вывоз ТБО осуществлять от населенных пунктов сельсовета на полигон в г. Уварово. Расчет проектного объёма ТБО по сельсовету приведён в таблице.

Таблица 9

Объем ТБО

На территории сельского поселения расположены скотомогильники.

| № | Наименование населённых пунктов | Население, чел. | Общий объём ТБО (при норме 1,5 м3/год/чел) м3/год | Объём ТБО, подлежащий утилизации (70% от общ. объёма) м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Лебяжье | 230 | 350 | 245 |
| 2 | с. Алаторка | 150 | 230 | 161 |
| 3 | пос. Покровка | 0 | 0 | 0 |
| 4 | пос. Покровка-Казинка | 2 | 0 | 0 |
| 5 | пос. Мосоловка | 10 | 20 | 14 |
| 6 | пос. Можаровка | 50 | 80 | 56 |
| 7 | пос. Некрасовский | 120 | 180 | 126 |
| 8 | пос. Трескинский | 30 | 50 | 35 |
| 9 | пос. Бокинский | 45 | 70 | 49 |
| 10 | пос. Матросовский | 20 | 30 | 21 |
| 11 | пос. Сибирский | 5 | 10 | 7 |
| 12 | пос. Гусевский | 9 | 10 | 7 |
| 13 | с. Нижний Шибряй | 1115 | 1670 | 1169 |
| 14 | пос. Редкий Куст | 90 | 140 | 98 |
| 15 | с. Канино | 280 | 420 | 294 |
| 16 | с. Средний Шибряй | 80 | 120 | 84 |
|  | Итого | 2236 | 3380 | 2366 |

### Энергоснабжение

Существующее положение. Электроснабжение сельсовета производится от энергосистемы ОАО «Тамбовэнерго». Основным источником энергоснабжения района является подстанция 110/35/10 кВ Уваровская, кроме того имеется понизительная подстанция Ольшанская 35/10 кВ.  Распределение электроэнергии потребителям сельсовета осуществляется на напряжении от 10 до 0,4 кВ.

Проектные предложения.

Перечень мероприятий:

- повышение надежности работы системы энергоснабжения, в т.ч. замена деревянных опор;

- ежегодная реконструкция и осуществление деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов;

- разработка и реализация схемы освещения населенных пунктов сельского поселения, в первую очередь Канино, Нижний Шибряй, Лебяжье, Алаторка, Красное Знамя, Редкий Куст;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению.

Выполнение названных мероприятий будет обеспечивать наиболее благоприятные условия для проживания населения.

### Теплоснабжение

Существующее положение. Теплоснабжение и обеспечение населения горячей водой осуществляется от индивидуальных источников отопления, работающих на природном газе и расположенных в жилых домах.

Обеспечение теплоснабжения общественных зданий осуществляется от индивидуальных источников отопления, работающих на природном газе и расположенных непосредственно в самом здании.

Проектные предложения. Проектом предлагается оставить преимущественное теплоснабжение населения от индивидуальных систем отопления, работающих на природном газе. Перспективная застройка также будет обеспечиваться теплом и горячей водой от индивидуальных систем отопления, работающих на природном газе.

Перечень мероприятий:

- модернизация, продление срока службы и обеспечение работоспособности индивидуальных систем теплоснабжения объектов социальной инфраструктуры и жилой застройки;

- применение энергосберегающих технологий в отоплении населения;

- обеспечить возможность подключения индивидуальных систем отопления к газораспределительной системе.

### Газоснабжение

Существующее положение. Газоснабжение потребителей сельсовета производится в основном природным газом. Источником газоснабжения является Уваровская газораспределительная станция. По территории Нижнешибряйского  сельсовета проходит  межпоселковый газопровод (высокого и  среднего давления). Уровень газификации сельсовета на 01.01.2010г. составляет 73,3 %. Негазифицированными остаются  пос. Матросовский, пос. Мосоловка, с. Алаторка, пос. Горельский. В результате анализа системы газоснабжения можно выделить ее основные проблемы функционирования и развития:

- негазифицированность некоторых населенных пунктов;

- негазифицированность части домов в населенных пунктах.

Проектные предложения. Основными направлениями развития газоснабжения являются:

- прокладка газопровода до с. Алаторка;

- выполнение работ по дальнейшей газификации населенных пунктов.

### Связь

Наиболее распространенными, из всех видов связи, на территории Нижнешибряяйского сельсовета являются проводная (телефонная) и подвижная (сотовая) виды электросвязи.

Центры электросвязи – Нижнешибряйская автоматическая телефонная станция на  240 номеров, Канинская автоматическая телефонная станция на 40 номеров, Лебяжьевкая автоматическая телефонная станция на  100 номеров. Нижнешибряйское отделение почтовой связи, Канинское отделение почтовой связи, Лебяжьевское отделение почтовой связи.

Проектом предполагается увеличение номерной емкости и реконструкция кабельной сети. Это позволит расширить спектр оказываемых населению услуг.

## Зоны с особыми условиями использования территории

В границах сельсовета имеется ряд планировочных ограничений, устанавливаемых согласно действующим нормативам.

К планировочным ограничениям отнесены:

- санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных объектов;

- охранные зоны и санитарные разрывы транспортных и инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

Нормативные санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий и объектов и режимы использования территорий установлены на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

На территории сельсовета располагается законсервированный скотомогильник, санитарно-защитная зона которого составляет 1000м.

Санитарно-защитные зоны от предприятий и объектов коммунального назначения приведены в Таблице 3.

Таблица 10

Санитарно-защитные зоны от предприятий и объектов специального назначения

| № | Наименование предприятия | Принятый класс опасности согласно СанПиНу /Нормативная СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Предприятия и производства 1-5 класса опасности |
| 1 | Объекты сельскохозяйственного производства | 5/50 |
| Сооружения санитарно-технические |
| 2 | Кладбище сельское | 5/50 |

Автомобильные дороги, проходящие по территории Нижнешибряйского сельсовета, имеют технические категории II и III – автомобильные дороги регионального значения; IV, V – дороги местного значения.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

По территории поселения проходят ВЛЭП 35, 10 кВ. Согласно Постановлению Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются  вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

для линий напряжением

- 1 - 20 киловольт - 10 метров, (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов).

По территории поселения проходит межпоселковый газопровод. Ширина коридора составляет 150 м.

Для всех источников питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть установлены зоны санитарной охраны.

В силу масштаба представления (1: 10 000) зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения  не могут быть показаны.

Размер зон санитарной охраны I пояса для скважин составляет 30 м. В сельском поселении имеется муниципальные артезианские скважины и собственные скважины производственных объектов.

В границах первого пояса санитарной охраны запрещается: посадка высокоствольных деревьев; все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; применение ядохимикатов и удобрений.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного кодекса РФ. Размер водоохранных зон водотоков и водоемов в поселении составляет 50м.

В пределах водоохранных зон запрещаются:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов (5%);

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок главного пользования.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным выше, запрещаются:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя);

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения.

# Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

К основным опасностям на территории поселения следует отнести:

- техногенные:

- аварии (катастрофы) на автодорогах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на канализационных, тепловых сетях, сетях электро- и водоснабжения);

- гидродинамические аварии.

- природные:

- опасные метеорологические явления.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие (авария на промышленном объекте или транспорте, пожар, взрыв или высвобождение какого-либо вида энергии), в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС), а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций

на территории поселения

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (аварии на канализационных, тепловых сетях, сетях электро- и водоснабжения).

Подобные аварии создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей на обширных территориях. Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей части дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения водой территории.

На тепловых магистралях, проходящих по территории, возможны разрывы, что может привести к прекращению подачи тепла в здания.

Причинами аварий на объектах коммунального хозяйства в основном является физический износ коммунального хозяйства, отсутствие средств на своевременный ремонт и замену изношенных сетей и оборудования на приобретение запасных частей.

Также по данной территории проходят линии 35 и 10 кВ. Процент изношенности распределительных сетей составляет около 70%. Предельным порогом, для обеспечения надежной работы энергосистемы, считается износ основных фондов не более 40 %.

Степень износа технологического оборудования, тепловых и водопроводных сетей обуславливают достаточно высокую вероятность возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций.

- Гидродинамические аварии (прорыв плотин, дамб прудов и водохранилищ).

Гидродинамическая авария – это чрезвычайная ситуация, связанная с выходом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения (плотины, дамбы, шлюза) или его части. Для гидродинамической аварии характерно неуправляемое перемещение больших масс воды, несущих разрушения и затопления обширных территорий.

На территории сельсовета имеются гидротехнические сооружения, разрушение которых может привести к затоплению части территории населенных пунктов. Для защиты и безопасности населения от данного вида аварий необходимо проведение комплекса организационных, инженерно-технических и других мер.

Таким образом, исходя из анализа информации об основных факторах риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, можно сделать вывод, что территория поселения по степени опасности чрезвычайных ситуаций относится к зоне умеренного контроля, при которой необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Ниже дается характеристика отдельных видов опасных природных явлений.

Опасные геологические процессы - геологические и инженерно-геологические процессы и гидрометеорологические явления, которые оказывают отрицательное воздействие на территории, народнохозяйственные объекты и жизнедеятельность людей.

Большая часть территории поселения подвержена просадочным процессам.

С этими процессами связано формирование степных блюдец. Степные блюдца на территории района распространены практически повсеместно. Диаметр их изменяется от нескольких метров до нескольких сотен метров и даже километров, глубина изменяется от 0.5 до 1.5 м.

Просадки пород являются опасными для строительства процессом.

Метеорологические опасные явления - природные процессы и явления, возникающие в атмосфере, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (ураган, шторм, ливень и др.):

- крупный град, сильный дождь (ливень), сильный туман;

- сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, заморозки;

- сильная жара, засуха.

Территория рассматриваемого поселения подвержена таким опасным метеорологическим явлениям, как грозы, сильные ветры, сильные дожди, град, метели, туманы, морозы, снегопады.

# Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ сельского поселения | га | 18930 | 18930 |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе | га | 1780 | 1874 |
| 1.1.1 | жилая зона | га | 1340 | 1460 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 75 | 78 |
| 1.1.2 | общественно-деловая зона | -/- | 20 | 20 |
|  |  | -/- | 1 | 1 |
| 1.1.3 | производственная зона | -/- | 103 | 173 |
|  |  | -/- | 6 | 9 |
| 1.1.4 | рекреационная зона | -/- | - | 3 |
|  |  | -/- | - | 3 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения, в т.ч. | чел. | 2260 | 2260 |
|  | с.Нижний Шибряй | -/- | 1118 | 1118 |
|  | с.Канино | -/- | 281 | 281 |
|  | пос. Редкий Куст | -/- | 93 | 93 |
|  | с. Средний Шибряй | -/- | 83 | 83 |
|  | пос. Гусевский | -/- | 9 | 9 |
|  | пос. Красный Кордон | -/- | 8 | 8 |
|  | с. Алаторка | -/- | 132 | 132 |
|  | пос. Бокинский | -/- | 48 | 48 |
|  | пос. Горельский | -/- | 20 | 20 |
|  | с. Красное Знамя | -/- | 69 | 69 |
|  | с. Лебяжье | -/- | 233 | 233 |
|  | пос. Матросовский | -/- | 22 | 22 |
|  | с. Можаровка | -/- | 40 | 40 |
|  | пос. Мосоловка | -/- | 13 | 13 |
|  | пос. Некрасовский | -/- | 29 | 29 |
|  | пос. Покровка | -/- | 21 | 21 |
|  | пос. Покровка –Казинка | -/- | 2 | 2 |
|  | пос. Сибирский | -/- | 7 | 7 |
|  | пос. Трескинский | -/- | 33 | 33 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения S общ. | м2 / чел. | 23 | 40 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | объект | 2 | 2 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | объект | 3 | 3 |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения | объект | 2 | 2 |
| 4.4 | Объекты почтовой связи | объект | 3 | 3 |
| 4.5 | Музей | объект | - | 1 |
| 4.6 | Кладбища | объект | 3 | 4 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность внутрипоселковых дорог | км | 42 | 42 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление, всего | м3/в сутки | - | 747 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | м3/в сутки |  | 840 |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | м3/в сутки |  | 840 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. |  | 250 |
| 6.1.54 | Протяженность сетей | км | 35,4 | 42,4 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | м3/в сутки |  | 668 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/в сутки |  | 600 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | 9,0 |

# Text boxes

Генеральный план

муниципального образования

«Нижнешибряйский сельсовет» Уваровского района

Тамбовской области

Этап II

Материалы по обоснованию

2011

ООО «Национальная градостроительная компания»

г. Москва

2011г.